OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE BOISKA PIŁKARSKIEGO TRENINGOWEGO                                                                     PRZY UL. PIOTRA SKARGI W TRZCIANCE”

- Płyta boiska o wymiarach –  104 x 65 m.

- Przygotowanie podłoża pod ułożenie nawierzchni trawy z rolki, wyrównanie nawierzchni dowóz pisaku.

- Trawa z rolki wraz z obrzeżem krawężnikowym:

- grubość podłoża 2-3 cm,

- metoda produkcji – trawa z gruntu,

- pielęgnacja trawy z pierwszym koszeniem.

- Drenaż:

- Sączki o długości 60m i śr. 75mm PCV – ilość 11 szt. w rozstawie 10 m,  sumie ok. 660 m.

- zbieracz o długości 128m i śr. 700 mm PCV, wchodzący do ul. P. Skargi.

- studnia z osadnikiem o śr. 1000 mm – 1 szt.

- studnie kryte o śr. 1000 mm – 2 szt. usytuowane na linii zbieracza.

- drenarka umiejscowiona na głębokości od 0,7 m – 1,2 m.

- Nawodnienie:

- sieć nawadniająca połączona  z istniejącą siecią nawadniającą głównego boiska sportowego ( długość ok. 76m ).

- sieć okalać będzie całość boiska, wraz z 2 odnogami wchodzącymi w płytę boiska,

- łącznie sieć nawadniająca  liczyć będzie ok 472m.

- Bramki  z siatką ( 2 kpl ):

- bramki aluminiowe, montowana na stałe, wym. 7,32 m x 2,44 m, owalny profil aluminiowy 100x120mm, siatka mocowana do ramy głównej za pomocą haczyków.

- siatka na bramkę o wym. 7,50 x 2,50 m , głębokość 200 cm, oczko 10x10 cm, montowana na odciągach

- odciągi.

- Piłkochwyty :

- piłkochwyty umiejscowione za obiema bramkami ( 2 kpl ), o wymiarach ok. 70m2 1kpl.

- siatka polipropylenowa, oczka 8x8 cm, grubość 5 mm. z konstrukcją wsporczą aluminiową.

- Wiata stadionowa:

- stanowiska 2 szt. ( 6 osobowe ),

- wiata wykonana ze stalowych profili cynkowanych,

- siedziska plastikowe z oparciem,

- wiata pokryta poliwęglanem komorowym bezbarwnym o gr. 6mm.

- Ogrodzenie:

- ogrodzenie w liniach bocznych położone jest 2 m od płyty a w liniach bramek 5 m,

- ogrodzenie z 1 bramą wjazdową i furtką oraz dodatkowo 6 furtek,

- ogrodzenie panelowe śr. 5mm, wysokość 1,5 m ocynkowane i malowane proszkowo.